## Slide 3
Complemento de 2
Computador NEANDER

## Slide 4
Complemento de 2

## Slide 5: Complemento de 2
Por questões de convenção e eficiência, utiliza-se a notação de complemento de 2 para se trabalhar com números binários no computador;
Utilizando esta notação, a subtração é uma soma. Por exemplo: 7 – 5 seria 7 + (-5)
Embora seja uma alteração sutil, faz uma enorme diferença para o computador
Números que tenham, o bit mais à esquerda 1, são números negativos. Os números que tiverem 0 neste bit mais à esquerda, serão considerados positivos;
Para trabalhar com complemento a 2, é necessário saber a quantidade de bits que os números devem ter. Isto varia de acordo com o processador. Caso o resultado exceda esta quantidade de bits, o bit mais à esquerda é desprezado;
Deve-se proceder da seguinte maneira:
  Os números negativos devem ter seus bits invertidos
  Soma-se 1 ao valor obtido

## Slide 6: Exemplo
Vamos realiza a operação abaixo, utilizando complemento de 2:
5 em binário é: 00101;
Aplicando o complemento de 2, obteremos: -5. Mas como?

## Slide 7: Exemplo
  Etapa 1: Invertendo os bits de 5, em binário o valor 00101
00101
11010
  Etapa 2: Somamos “1” ao valor invertido, ou seja:
11010
+ 00001
11011
Esse é o complemento de 2
(ou seja o –5)
Indica o sinal “-”

## Slide 8: Exercícios:
Calcule o complemento de dois dos seguintes números:
001010010
001010101
001101110
001010100
001011010
001011111

## Slide 9
O Computador NEANDER

## Slide 10
O Simulador Neander
O simulador Neander é uma ferramenta de ensino onde o aluno pode explorar a programação de baixo nível (ao nível da linguagem de máquina e assembly). Trata-se de um processador extremamente simples, talvez o mais simples possível, e é justamente por isso que ele possui este nome o qual lembra o homem de Neandertal.

## Slide 11
Aspectos da arquitetura do “processador”
hipotético NEANDER

## Slide 12
O Simulador Neander – Características Gerais
Largura de Dados e Endereços de 8 bits;
Operações Aritméticas representado em Complemento de 2;
1 Acumulador (AC) de 8 bits;
1 Apontador de programa (CP) de 8 bits;
1 Registrador de Estado com dois flags (códigos de condição):
N: Negativo;
Z: Zero;
Modo de Endereçamento Direto.
Duas memórias de 256 posições, de 8 bits cada uma.

## Slide 13
Modos de endereçamento
O NEANDER só possui um modo de endereçamento: o modo direto (ou absoluto).
No modo de endereçamento direto (ver figura), a apalavra que segue o código da instrução contém, nas instruções de manipulação de dados, o endereço de memória do operando.
Nas instruções de desvio, o endereço contido na instrução corresponde à posição de memória onde está uma instrução a ser executada.
Que está no endereço da memória
Carregue algo
0x0005
(em Hexadecimal)

## Slide 14
Formato das instruções
As instruções do NEANDER são formadas por um ou dois bytes (8 bits), ou seja, ocupam uma ou duas posições na memória.
Nas instruções de um byte, somente os 4 bits mais significativos contém o código da instrução. Os demais 4 bits não são utilizados. Nas instruções de dois bytes, o primeiro byte contém o código (também nos 4 bits mais significativos) e o segundo byte contém um endereço. Instruções de dois bytes, no NEANDER, são aquelas instruções que fazem referência à memória.
1º Byte
2º Byte
4 bits mais significativos
Instrução
Endereço
Não interessa

## Slide 15
Formato das instruções
As instruções do NEANDER são formadas por um ou dois bytes (8 bits), ou seja, ocupam uma ou duas posições na memória.
Nas instruções de um byte, somente os 4 bits mais significativos contém o código da instrução. Os demais 4 bits não são utilizados. Nas instruções de dois bytes, o primeiro byte contém o código (também nos 4 bits mais significativos) e o segundo byte contém um endereço. Instruções de dois bytes, no NEANDER, são aquelas instruções que fazem referência à memória.
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1 0
Instrução
Não interessa
Endereço onde o dado deve ser buscado
Endereço 18
Ver na tabela

## Slide 16
Código de condição
A unidade lógica e aritmética (ULA) do NEANDER fornece os seguintes códigos de condição, que são usadas pelas instruções JN e JZ.
As instruções lógicas e aritméticas (ADD, NOT, AND, OR) e a instrução de transferência LDA afetam os códigos de condição N e Z. As demais instruções (STA, JMP, JN, JZ, NOP e HLT) não alteram os códigos de condição.

## Slide 17
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Apenas utiliza 1 ciclo

## Slide 18
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Memória do endereço (end), recebe o conteúdo do Acumulador

## Slide 19
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O Acumulador recebe um conteúdo contido em uma posição de memória (end).

## Slide 20
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O Acumulador recebe um conteúdo contido em uma posição de memória (end) + o conteúdo do próprio Acumulador.

## Slide 21
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O Acumulador recebe um conteúdo contido em uma posição de memória (end) OU (OR) o conteúdo do próprio Acumulador.

## Slide 22
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O Acumulador recebe um conteúdo contido em uma posição de memória (end) E (AND) o conteúdo do próprio Acumulador.

## Slide 23
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O Acumulador recebe NÃO (NOT) o conteúdo do próprio Acumulador, ou seja, nega (inverte) cada bit do Acumulador.

## Slide 24
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Instrução Jump. O PC recebe um endereço (end). Observe que a ULA não é utilizada, assim, temos um desvio (outra parte do código será executada presente o endereço indicado). Pois o código é executado sequencialmente (qdo não há desvio) !!!

## Slide 25
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Desvio condicional: Somente quando IF N = 1 (resultado for negativo), o PC recebe um endereço (end).

## Slide 26
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Desvio condicional: Somente quando IF Z = 1 (resultado igual a zero), o PC recebe um endereço (end).
Atenção: JN e JZ são úteis quando precisamos fazer algo parecido com o IF utilizado em programação de alto nível!

## Slide 27
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
Nada acontece. Término da execução.

## Slide 28
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
O código de máquina é o que o NEANDER “entende”

## Slide 29
Conjunto de instruções
O conjunto de instruções de NEANDER compreende 11 instruções, codificadas através dos quatro bits mais significativos da palavra que contém o código da instrução.
A instrução em MNEMÔNICO, neste caso, em linguagem de montagem (Assembly). O “montador” “traduz” o mnemônico para código de máquina.
Endereço
Instrução

## Slide 30: Dúvidas?

## Slide 31
QUESTÕES
1. O que é o simulador NEANDER?
2. O NEANDER é funcional, ou seja, ele foi construído fisicamente?
3. O que são os aspectos de arquitetura do processador?
4. Para que serve o complemento de 2? Por que ele é usado nos processadores?
5. Para que serve o Apontador de Estado?
6. Explique o que é e como funciona o Modo de Endereçamento Direto?
7. Explique o formato das instruções.
8. Quantos bits tem uma instrução no NEANDER?
9. Quantos bites tem o endereço no NEANDER? Quantos endereços são possíveis com ele?
10. O que são e para que serve os códigos de condição?

## Slide 32
QUESTÕES
11. Quais são as 11 instruções do NEANDER?
12. Explique cada uma das ações que cada uma das 11 instruções.

## Slide 33: Dúvidas?
RESPOSTAS

## Slide 34
Copyright © 2023 Prof. Dr. Sandro A. Ferraz
Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).